透射电镜实验报告要求

- 仪器的原理

- 仪器的构造

- 样品的制备方法

- 常用的成像模式和成像机理

- 对下面的图片根据要求进行分析。

上面的几张图分别是聚本乙烯球的图象、金颗粒的图象、多晶金膜的衍射花样、单晶三氧化钼的图象、某种面心立方相的三张衍射花样。

现要求如下：

1．根据多晶金膜的衍射环，对这些环进行标定，并确定机器的相机常数。

2．统计金颗粒的尺寸。统计大聚本乙烯球和小聚本乙烯球的尺寸。

3．单晶三氧化钼的图象上的条纹是什么条纹？它是如何形成的？

4．标定这三张衍射花样。确定该相的晶格常数。

实验报告的格式到分析测试中心的网页下载栏下载。http://atc.seu.edu.cn

原始底片只有一份，请班长到徐老师办公室取。扫描后的文件也到上面的地址下载。

文件名：球、氧化钼、钼片、金环、金颗粒