开放实验室的安全管理细则

为确保试验期间的人身财产安全，根据本中心的试验环境及试验条件，特制定下列安全管理细则，请各位师生配合执行。

- 本安全管理细则涉及的开放实验室范围为材料B楼三楼、B楼一楼南侧、A楼B楼实验厂房及A楼部分公共实验室。建材实验室的安全管理办法另行制定。

- 实验室定期举行安全教育，参加实验室安全教育并通过考试的学生，才能进入开放实验室进行试验。

- 学生进出三楼开放实验室应遵守《关于学生进出实验室的登记管理制度》，及时填写进出实验室登记本。进入制备加工公共实验室试验应遵守《关于材料制备加工公共实验室的管理制度》。

- 实验室正常开放时间为周一～周五的上午8:30～17:00。应合理安排试验工作进度，一般不允许在下班时间或节假日进行试验。如确有需要，可填写“借用实验室借条”（可借用大门及相关分室钥匙），借条上的“借用人”必须由指导老师签名，经实验室主管审批后，使用人凭“借用实验室回执”进行试验；中午连续使用实验室，可直接向实验室管理员申请。未办理借用手续者，在非上班时间段不能进入实验室。

- 使用各类电炉等具有计量电表的高耗能设备，应在使用前后记录电表数，经实验室管理员的核实后由使用者签名确认。严禁使用未经核实记录电表数的高耗能设备。

- 使用热处理电炉，应在使用前填写登记本，并写明处理温度及保温时间等重要参数；使用其它配备“使用记录本”的仪器设备后，应逐项填写使用记录。

- 本中心不提供危险化学药品的借用服务。试验所需的化学药品，由教师按相关化学品管理办法所规定的程序申购、存放、使用以及废瓶废液处理。用剩的化学试剂应分类倒入废液回收桶中，严禁随意倒入垃圾桶或水池中。

- 在使用有毒或有腐蚀性化学药品前，应穿戴好合适的防毒防护用具，药品应妥善摆放，药品容器上应有醒目标志，以免他人触动。305、326室配备应急喷淋装置和应急洗眼器，供紧急状态下使用。对于有难闻、有毒气体产生的试验应在通风橱中进行。

- 试验前应仔细阅读有关试验程序、仪器设备操作规程及有关注意事项，认识到试验存在的潜在风险及应对措施。

- 使用氢气、甲烷等易燃易爆气体应在规定的地方按规范使用。

- 进行合金熔炼等高温作业前，应穿戴好防护用具，以免溅伤或烫伤。合金熔炼的原材料、添加料及工夹具均应烘干，严禁将性状不明的物体加入熔炉中。在电炉中装取试样，应断电操作，严禁带电操作。使用盐浴炉前应将试件、添加料及工夹具烘干。

- 严禁私拉乱接电源线，试验所需的设备改造或引线连接，应由实验室工作人员检查后方可使用。发生电器故障或设备故障，严禁私自处理，应及时向实验室管理员报修。

- 在使用下列设备时极易出现事故，更应严格遵守仪器设备操作规程，合理使用防护用具，有防护罩的设备在试验时应合上设备防护罩，不得违章操作，如：各类电炉、各类熔炉、轧机、拉拔机、拉丝机、液压机、油压机、拉伸试验机、蠕变（持久）试验机、冲击试验机、扭转试验机、混粉机、砂轮机、切割机、锯床、钻床及抛光机等。

- 手动液压铲车仅供装卸小型器具时使用，严禁擅自用作装卸大型货物或重量未知的设备器材。

- 不得动用与试验无关的仪器设备及相应的开关按钮、插头等附属物。

- 试验结束后，应及时清扫现场，消除火患，尚有余热的试件及工夹具应远离易燃易爆物品，关闭所有水电门窗（设备运行需要时除外）。因设备降温需连续运行的循环冷却水系统，使用人应确认能长时正常运行，并及时关闭。

- 自动控制功能正常、可以在无人值守状态下使用的仪器设备，使用人也应及时（白天不超过1小时，夜间不超过8小时）检查巡视，防止供电系统突然断电，确认相关设备可以自动正常运行。

- 由指导教师同意借用的实验室钥匙应按批准的借用时间及时归还，任何人不得私配实验室钥匙或转借他人。

- 开放实验室的试验场所禁止饮食。

- 不得在试验场所追逐嘻闹或进行与试验无关的活动。

- 请各位师生遵守上述规定，一旦发现严重违规现象，实验室将中止违规者的试验并报课题组负责人，对学生所在的课题组可作出限时停止试验的处理，发生事故的应承担相应的责任。

东南大学分析测试中心

东南大学材料科学与工程实验中心

1996年4月制定，2019年5月修订